## Slide 1: Introducción al Mapeo a Escala y a la Cartografía Básica
Unidad: M09U01
Por: Alix Flavelle
Notes: <number>

## Slide 2: Introducción
Esta presentación cubre:
  Una introducción a los mapas a escala, qué son y cómo se elaboran.
  Una introducción a la cartografía básica y las convenciones estándar en la elaboración de mapas.
Notes: Esta Unidad constituye un requisito previo para las siguientes Unidades del Módulo 9, y por lo tanto esta presentación sirve como introducción para el Módulo.

## Slide 3: ¿Qué es un Mapa a Escala?
Un mapa dibujado utilizando medición.
Muestra una distancia medida en el terreno de acuerdo con una determinada proporción.
También mide dirección.
Cualquier punto en el mapa tiene una relación con cualquier otro punto de acuerdo con una distancia y dirección medidas.
Notes: Usted podría presentar preguntas al grupo. Por ejemplo, “¿Ha tenido alguna experiencia con mapas a escala?”). Esté preparado con ejemplos de mapas a escala que pueda hacer circular en el aula .

## Slide 4: ¿Qué es la cartografía?
La cartografía es el arte y la ciencia de elaborar mapas.
Existen convenciones cartográficas estándar para la elaboración de mapas a escala.

## Slide 5: Elementos Básicos de un Mapa a Escala
Símbolos y una leyenda.
Escala.
Dirección (indicada por la flecha de norte).
Cuadriculado del mapa o sistema de coordenadas.
Sobre el mapa: fecha de creación, título, autor, información de fuente.
Notes: Tener un ejemplo de un mapa topográfico en la pared y señalar o hacer que un participante señale, cada uno de estos elementos.

## Slide 6: ¿Por qué utilizar símbolos en un mapa?
Las palabras solas ocasionarían saturación de información en el mapa.
Los símbolos pueden ayudar a organizar la información.
Los símbolos pueden describir ideas o cosas complejas.
La leyenda o referencia explica los símbolos.
Notes: Discutir los símbolos. ¿Cuáles son los símbolos comunes que vemos a nuestro alrededor todos los días? Un ejemplo lo constituyen los símbolos en señales de tránsito. ¿Por qué se utilizan los símbolos en señales de tránsito? ¡Para transmitir un mensaje rápidamente! Hay un dicho que dice “una imagen vale más que mil palabras”.

## Slide 7: Tipos de Mapas
Los mapas base muestran dónde se encuentra algo en el espacio.
Los mapas temáticos cuentan la historia sobre el lugar.
Notes: Los mapas base son como el esqueleto. Toda la restante información en el mapa se estructura y ubica de acuerdo con el esqueleto.

## Slide 8: Mapas Base
Los mapas base son mapas de referencia. Contienen:
  Características de referencia, como por ejemplo, ríos, caminos, terreno y centros poblados.
  Referencias cartográficas, como por ejemplo, un sistema de coordenadas, dirección norte y escala.
Notes: Mostrar ejemplos de uno o más mapas base.

## Slide 9: Tipos de Mapas Base
Mapas topográficos
Mapas de imágenes por radar
Mapas de fotografías aéreas
Mapas de imágenes satelitales
Mapas de ríos

## Slide 10: Mapas Temáticos
Describen un tema o materia específicos sobre una determinada área geográfica.
Ilustran aspectos físicos, sociales, políticos, culturales, económicos, sociológicos, agrícolas u otros de un lugar.
Notes: Si fuese posible, colocar algunos ejemplos de mapas temáticos en las paredes del aula o lugar de reunión. Discutir el tema de cada mapa. ¿Cuáles son los elementos en la leyenda que ilustran ese tema? Preguntar a los participantes qué temas pueden ser pertinentes para su potencial proyecto de mapeo. ¿Qué mapas temáticos existentes (por ejemplo, mapas temáticos elaborados por el gobierno o la industria) son pertinentes para su potencial proyecto de mapeo?

## Slide 11: Ejemplos de Mapas Temáticos
Mapas temáticos comunitarios | Mapas temáticos de la industria | Mapas del gobierno
Límites consuetudinarios | Mapas geológicos para explotación mineral | Planificación regional
Uso local de los recursos, como caza | Mapas de inventario de madera | Planes de desarrollo de los recursos
Uso local de la tierra, como cultivo | Mapas de tipos de suelos | Vegetación
Conocimiento y uso de las plantas locales | Áreas de licencias | Suelo
Eventos históricos locales |  | Pendiente
Áreas y sitios sagrados |  | Clima
Propiedad de la tierra familiar |  | Relevamiento de la tierra
Distribución de la riqueza |  | Clasificación de la tierra
 |  | Distribución de la población

## Slide 12: Mapas Topográficos
El tipo más común de mapa base.
Topografía significa forma y elevación de la tierra.
La topografía se muestra con líneas de nivel.
Notes: En esta Unidad hay varios ejercicios para leer mapas topográficos. Esta parte de la presentación sirve como un breve panorama general. Si no hubiera mapas topográficos para el área o nación en la cual está teniendo lugar la capacitación, la presentación y los ejercicios sobre líneas de nivel puede omitirse.

## Slide 13: Líneas de Nivel
Indican la altura o elevación de la tierra por encima del nivel del mar.

## Slide 14: Líneas de Nivel
El patrón de las líneas de nivel muestra la forma del terreno.
Notar que las líneas de nivel:
  Nunca son derechas.
  Nunca se cruzan entre sí.
  Siempre cruzan los ríos.

## Slide 15: Equidistancia de las Líneas de Nivel
La distancia vertical entre dos líneas de nivel adyacentes.
La misma para todas las líneas de nivel en el mapa.
Depende de la escala del mapa.

## Slide 16: ¿Qué significa escala?
En la escala se trata de la distancia. ¿Cuán largo? ¿Cuán lejos? ¿Cuán ancho? ¿Cuán lejos en el mapa y cuán lejos en el terreno?
Un mapa dibujado a escala significa que la distancia entre dos puntos cualesquiera en el dibujo está en proporción con la distancia en el terreno.
Notes: La escala también se refiere a modelos. Traer una motocicleta de juguete. Medir el largo de una motocicleta de juguete y medir el largo de una real en centímetros. ¿Cuántas veces mayor es la motocicleta real que la de juguete? Eso es la escala. Utilizar cualquier tipo de objeto en diferentes tamaños para demostrar esto.

## Slide 17: ¿Cómo se escribe la escala?
Una escala numérica se escribe de esta forma: 1:25.000.
Se dice de esta forma: “escala de uno a veinticinco mil”.
Se muestra como una escala gráfica en esta forma:
Notes: Las escalas gráficas se dibujan con diferentes diseños pero todas tienen una barra que muestra la distancia a escala real. Notar que es mejor practicar dibujar una escala gráfica al crear un mapa porque entonces la escala real siempre puede ser determinada si se hacen fotocopias, se toma una fotografía digital o se cambia la escala.

## Slide 18: Escala 1:25.000
1 centímetro (cm) en un mapa = 25.000 cm en el terreno.
1 cm en el mapa = 250 metros (m) en el terreno.
4 cm en el mapa = 1 kilómetro (km) en el terreno.
Notes: La escala numérica nos habla sobre la escala del mapa en forma algebraica.

## Slide 19: Escala Relativa
Los mapas pueden ser a pequeña, mediana o gran escala.
Mapa a gran escala: menor área, más detalle, más específico.
Mapa a pequeña escala: mayor área, menos detalle, más general.
Notes: Discutir la escala relativa. Si hubiera mapas modelo en el aula, discutir cuáles serían considerados de pequeña escala y cuáles de mediana o gran escala. Buscar en la tabla en el material informativo sobre el tamaño del área de tierra un mapa a pequeña, mediana o gran escala. Discutir la escala relativa que los participantes en el mapa utilizarán en el potencial proyecto de mapeo.

## Slide 20: Dirección en un Mapa
¿Por qué se dibujan los mapas con el norte hacia arriba? Esta es una convención estándar.
Las brújulas están hechas para medir hacia el norte magnético de la Tierra.

## Slide 21: ¿Dónde está el norte?
Estamos mirando al norte cuando nuestra mano izquierda apunta al oeste, por donde se pone el sol y nuestra mano derecha apunta al este, por donde el sol sale.
Usamos una brújula para medir la ubicación del norte. La aguja magnética siempre apunta al norte.
Notes: Discutir con el grupo la convención local para hablar sobre dirección. ¿Hay un concepto local para norte, sur, este y oeste? ¿Existen hitos que sean utilizados para orientación a cambio? ¿Están las personas acostumbradas a mirar la estrellas o el sol para orientarse?

## Slide 22: Norte en el Mapa
El norte magnético se mide mediante una brújula.
El norte del cuadriculado sigue las líneas del cuadriculado del sistema de coordenadas sobre el cual está elaborado el mapa.
El norte verdadero corresponde al eje de la tierra, el Polo Norte.
Notes: Entender la diferencia entre norte magnético, norte del cuadriculado y norte verdadero es particularmente importante si se utiliza una brújula magnética con un mapa. Si no se utiliza una brújula, es suficiente ser capaz de identificar las líneas del cuadriculado.

## Slide 23: Declinación Magnética
La diferencia o ángulo entre norte magnético y norte verdadero.
El cálculo para la diferencia se muestra en un mapa topográfico.
Ajustar su brújula en consecuencia.

## Slide 24: Medir Dirección en un Mapa
Utilizar un transportador o brújula para medir los grados o ángulo desde la línea de norte.
Ambos se miden utilizando un círculo de 360 grados.

## Slide 25: El Cuadriculado del Mapa
Líneas imaginarias que atraviesan el globo terráqueo.
Los meridianos se dibujan de norte a sur.
Los paralelos se dibujan de este a oeste.
Donde se cruzan las líneas es un punto de coordenadas.
Notes: Entender el cuadriculado del mapa es particularmente importante si los participantes usarán GPS o SIG digitales. Si fuese posible, tener un globo terráqueo disponible para mostrar el cuadriculado. Los ejercicios 9 y 10 sobre sistemas de coordenadas ayudarán con el entendimiento de puntos de coordenadas y sistemas de cuadriculado.

## Slide 26: Sistemas de Coordenadas
Dos sistemas de coordenadas comunes son:
  El Sistema de Coordenadas Geográficas
  El Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM)

## Slide 27: Sistema de Coordenadas Geográficas
Las líneas de latitud corren de este a oeste y son paralelas.
Las líneas de longitud corren de norte a sur.
Las líneas se numeran en grados, minutos y segundos, como cuando se lee un reloj.
¿Por qué grados? Porque los ángulos siempre se miden en grados.
Notes: Esto se muestra mejor en un globo terráqueo tridimensional.

## Slide 28: Latitud-Longitud

## Slide 29: Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM)
En un mapa global, las líneas UTM son rectas.
UTM es un tipo de proyección, calculada para elaborar un mapa plano de la redondez de la Tierra.
Las zonas UTM son numeradas de este a oeste y marcadas con letras de norte a sur.
Cada zona es equivalente a 6o.
La unidad de medición es el metro.
Notes: Ver el Ejercicio 10, “Sistemas de Coordenadas y Proyecciones”. En forma alternativa, puede realizarse como una demostración a esta altura en la presentación.

## Slide 30: UTM
Notes: Este diagrama del sistema de cuadriculado UTM muestra cómo se aplana el globo terráqueo tridimensional para hacer un mapa bidimensional. El cuadriculado UTM proporciona una convención para ubicar lugares en el globo y también para crear mapas locales que estén de acuerdo con la convención.

## Slide 31: Fortalezas de los Mapas a Escala
Pueden medir distancia, dirección y superficie.
Elaborados de acuerdo con convenciones, por lo que tienen validez frente a las autoridades.
Punto de vista objetivo lleva a aclarar la discusión entre la comunidad y las “partes externas”.
Notes: Discutir las fortalezas de los mapas a escala. Antes de mostrar esta diapositiva, preguntar a los participantes sus ideas sobre las fortalezas de los mapas a escala en sus propias palabras.

## Slide 32: Limitaciones de los Mapas a Escala
Los miembros comunitarios pueden no entender el mapa o el proceso.
Resulta difícil dibujar la percepción local de la tierra y la importancia subjetiva de las cosas.
Las discusiones con las autoridades pueden desviarse a tecnología y exactitud y alejarse de los temas reales.
Notes: Discutir las limitaciones de los mapas a escala. Antes de mostrar esta diapositiva, preguntar a los participantes sus ideas sobre las limitaciones de los mapas a escala en sus propias palabras.