## Slide 1: Recolección de Información para Mapeo a Escala
Unidad: M09U02
Por: Alix Flavelle
Notes: <number>

## Slide 2: Recolección de Información para Mapeo a Escala
Panorama general de los métodos para elaborar mapas a escala.
Selección del método.
Conceptos para la recolección de datos de calidad.
Mejor práctica en la toma de notas de campo.

## Slide 3: Panorama General de los Métodos de Recolección de Información para Mapeo a Escala
Utilización de mapas a escala existentes.
Utilización de un mapa a escala con una brújula.
Itinerario con brújula.
Sistema de Posicionamiento Global.
CyberTracker.
Notes: Este panorama general apunta a dar una idea de toda la variedad de métodos de recolección de datos para mapeo a escala. No todos los métodos son utilizados en cada proyecto de mapeo. Si ya se sabe qué métodos abordará la capacitación, dichos métodos deberán ser enfatizados.

## Slide 4: Utilización de Mapas a Escala Existentes
La forma más rápida de elaborar un mapa a escala.
Útil para grandes áreas (esto es, 1.000 km2 +).
Precisión adecuada para mapas a pequeña escala.
Necesita topografía bien definida.
Se basa en una buena facilitación.
Notes: Más sobre el trabajo con mapas base en la Unidad 3.

## Slide 5: Mapa y Brújula
La triangulación utilizando marcaciones con brújula o utilizando un telémetro láser que permite el mapeo a escala a distancia.
Debe ser capaz de enfocar características topográficas. Es decir, acceso a puntos de observación.
Marcaciones de parcelas sobre mapa base georreferenciado.
Combinación con relevamiento GPS mediante la toma de marcaciones de puntos de referencia.
Notes: La Unidad 3 presenta más sobre el uso del mapa y la brújula. Este es uno de los métodos de mapeo más difíciles porque requiere un buen entendimiento del uso de la brújula, interpretación de mapas y geometría. También requiere una cierta cantidad de plantificación estratégica.

## Slide 6: Itinerario con Brújula
Mide la distancia con un metro (u otro instrumento) y la dirección con una brújula.
Bueno para mapear pequeñas áreas en detalle.
Enfoque práctico demuestra claramente los principios del mapeo a escala.
Notes: Un itinerario o relevamiento con brújula es quizás el método más básico de mapeo porque sigue un proceso simple paso por paso. M09U04 presenta más sobre hacer un itinerario con brújula.

## Slide 7: Relevamiento GPS
La forma más rápida de recolectar cantidades de datos territoriales.
Requiere salir al terreno y realizar el relevamiento a pie.
Los datos pueden ser usados para dibujar mapas desde cero.
Los datos pueden ser trazados en un mapa base con la ventaja de visualizar el paisaje.
Notes: El GPS es una herramienta de mapeo versátil e útil, esencial para el mapeo a escala de grandes superficies. Operar una unidad de GPS y recolectar puntos de coordenadas es muy fácil. Entender cómo funciona el sistema puede presentar mayores desafíos porque los conceptos son bastante abstractos. M09U05 presenta más información sobre esto.

## Slide 8: CyberTracker
Instalado en un dispositivo digital portátil, como por ejemplo, un PDA o teléfono inteligente.
Incorporado a un GPS.
Utiliza pantallas personalizadas con íconos y texto para ingresar observaciones.
Forma altamente eficiente de recolectar grandes cantidades de observaciones de campo georreferenciadas.
Notes: CyberTracker es esencialmente una forma muy eficiente de recolectar datos GPS.

## Slide 9: Selección de un Método de Recolección de Información
Objetivo del esfuerzo de mapeo.
Tamaño del área.
Topografía.
Nivel de precisión requerido.
Tipo de mapas temáticos necesarios.
Costo del equipamiento y capacitación.
Notes: Si la capacitación está teniendo lugar para un proyecto de mapeo en particular, iniciar una discusión sobre la forma en que cada uno de estos factores se aplica al contexto de la capacitación.

## Slide 10: Conceptos para Recolectar Información de Calidad
Integridad de la información.
Precisión, resolución y exactitud.
Triangulación.
Ubicaciones absolutas y relativas.
Puntos de enlace del relevamiento.
Entrevistas de mapeo.
Notes: Este es un panorama general de los conceptos. Los conceptos son mejor entendidos en la práctica. Invitar a los participantes a ver qué conceptos surgen en cada uno de los diversos ejercicios en esta Unidad y otros a lo largo de este Módulo. También considerar la forma en que cada uno de estos conceptos se relaciona con el contexto particular o proyecto de mapeo asociado con la capacitación.
<number>

## Slide 11: Integridad de la Información
Es esencial para que los mapas sean verosímiles.
Piedras angulares de la integridad de la información:
  Rastreabilidad
  Consistencia
  Verificabilidad.

## Slide 12: Resolución, Precisión y Exactitud
Resolución: Sensibilidad del dispositivo o escala de medición.
Precisión: Sensibilidad del dispositivo o escala de medición, más el factor humano y exactitud pretendida.
Exactitud: La corrección real de la información, como se corresponde con la realidad.
Notes: Estos términos se usan a menudo incorrectamente en forma intercambiable. No son intercambiables, sino que los conceptos están interrelacionados. Se puede utilizar un dispositivo de medición de precisión para medir la altura de alguien y decir que tiene 160,75 centímetros. Sin embargo, en virtud de que omitió percibir que la persona está usando zapatos de taco alto, su medición no es exacta. En realidad tiene 158 centímetros de altura. Otro ejemplo del mapeo: en un mapa a escala 1:50.000, la resolución es tal que la marca de un marcador de 1 mm representaría 50 metros en el terreno. Como es imposible dibujar a una precisión submétrica, es necesario utilizar herramientas de relevamiento con precisión submétrica.

## Slide 13: Exactitud Territorial
Si la ubicación medida y mapeada se encuentra dentro de una determinada distancia de la ubicación real:
  Un nivel aceptable de exactitud depende del objetivo del mapa.
  Una resolución y precisión adecuadas de las herramientas y métodos dependen de la exactitud deseada.

## Slide 14: Exactitud de Atributos y Exactitud Conceptual
Exactitud de atributos = cuán correctamente se describen y dibujan los datos de atributos.
Exactitud conceptual = cuán correctamente el mapa representa la visión conceptual de los miembros comunitarios.

## Slide 15: Exactitud de Atributos y Exactitud Conceptual
La exactitud de atributos y conceptual depende de:
  Un nivel de participación y representación aceptable;
  Una metodología sistemática para la documentación, realización de entrevistas y toma de notas;
  Oportunidades de verificación, corrección y revisión a nivel comunitario.
Notes: <number>

## Slide 16: Triangulación
Una forma de verificar en forma cruzada datos de atributos:
  Hacer preguntas a una persona en diferentes formas.
  Hacer a diferentes personas la misma pregunta.
  Hacer a la misma o a una persona diferente la misma pregunta mientras se mira a un lugar desde un punto de vista diferente.

## Slide 17: Ubicación Absoluta y Ubicación Relativa
Ubicación absoluta = punto de coordenadas.
Ubicación relativa = ubicación medida hacia o desde otra ubicación.
Notes: El GPS mide la ubicación absoluta. Las mediciones con brújula siempre proporcionan la ubicación relativa.
<number>

## Slide 18: Puntos de Enlace del Relevamiento
Indicación de puntos de referencia que nos permiten verificar en forma cruzada información territorial utilizando diferentes métodos de relevamiento o cartográficos.
Notes: Los puntos de enlace son particularmente importantes al manejarnos con ubicaciones relativas o en el “enlace” de ubicaciones relativas a ubicaciones absolutas.
<number>

## Slide 19: Toma de Notas de Campo Sistemáticas
Ventajas:
  Permite un registro rápido y eficiente.
  Reduce las preguntas y errores al procesar los datos y dibujar mapas.
  Muestra claramente el método de recolección de datos y otorga credibilidad al mapa.
  Facilita el agregado y actualización de datos del mapa posteriormente.
Notes: Los mapas se dibujan a partir de un conjunto de datos. A menudo en los proyectos de mapeo, la persona que dibuja el mapa puede o puede no ser parte del equipo de relevamiento. Por lo tanto, las notas deben ser claras y sistemáticamente presentadas, de manera que el mapa pueda ser dibujado correctamente.

## Slide 20: Toma de Notas de Campo Sistemáticas
  Preparar un formato antes de ir al campo.
  Crear suficiente espacio para notas completas.
  Registrar la fecha, el nombre de la comunidad o área y nombre del topógrafo.
  Escribir en forma detallada y clara.
  Utilizar lápiz en vez de bolígrafo.
  Escribir notas como si fuesen un registro permanente - ¡lo son!

## Slide 21: Descripción de Ubicación en Palabras
Utilizar hitos con denominación.
  Una referencia de mapa común para todos.
  Preguntar constantemente los nombres de lugares.
  Utilizar la terminología del paisaje local.
  Elabore un diccionario para traducir el idioma local al nacional y para describir el significado de términos.
Registrar notas en el idioma del hablante.

## Slide 22: Descripción de Ubicación en Números
Los números son una forma abreviada de identificar una ubicación.
Crear un sistema de numeración para mantener los puntos de referencia territorial en orden.

## Slide 23: Descripción de Ubicación en Croquis
Se usan para registrar observaciones para ser agregadas al dibujar el mapa definitivo.
Llevan menos tiempo que escribir las mismas observaciones en palabras.
Hay dos tipos de croquis:
  Panorámico
  De transecto.

## Slide 24: Verificación Conjunta de Notas
Verificar las notas regularmente como equipo, al final de cada día de relevamiento, si fuese posible.
  Más fácil de hacer cuando los recuerdos están frescos en la memoria.
  Proporciona la oportunidad de verificar en el terreno, corregir y llenar vacíos.
Verificar la integridad y consistencia.