## Slide 1: Relevamiento con Brújula
Parte 1: Realización de un Relevamiento con Brújula
Unidad: M09U04
Por: Alix Flavelle
Notes: <number>

## Slide 2: Usos de un Relevamiento con Brújula (o itinerario)
Mapear áreas muy pequeñas.
Mapear con mucho detalle.
Aprender los principios básicos del mapeo a escala.

## Slide 3: Medir Dirección y Distancia
La dirección se mide mediante:
  Una brújula.
La distancia en el terreno se mide mediante:
  Un metro
  Una “cadena” de topógrafo
  Un telémetro.

## Slide 4: Distancia según la Pendiente a Distancia Horizontal
La distancia según la pendiente en el terreno debe ser “aplanada” para convertirla en distancia horizontal.
Medir el ángulo de la
pendiente con:
- Un clinómetro
- Aguja de pendiente en la brújula
- Un clinómetro casero.
Calcular la distancia horizontal.

## Slide 5: Cálculo de la Distancia Horizontal
Usar la ecuación:
Distancia horizontal = distancia según la pendiente x coseno de pendiente
Notes: Practicar el cálculo de la pendiente en el Ejercicio No. 4, “Medición de la Pendiente y Realización de Conversiones de Pendiente”.
<number>

## Slide 6: Planificación de la Ruta del Itinerario
Seleccionar un punto de partida.
Planificar la ruta con un croquis geográfico.
Elegir entre cuatro patrones de itinerarios:
  Itinerario lineal
  Itinerario radial
  Itinerario de cuadriculado
  Itinerario cerrado.
Notes: El punto de partida debería ser un hito reconocible y permanente de manera que el itinerario pueda ser repetido. El punto de partida debería ser considerado como un “punto de enlace”, concepto introducido en M09U02.
En mapeo participativo, un croquis geográfico está siempre preparado antes de comenzar el mapeo a escala. El croquis geográfico sirve como una herramienta de discusión para planificar el mapeo a escala o, en este caso, el itinerario con brújula. Planificar la ruta es importante, de manera que todos los miembros del equipo de relevamiento sepan dónde están yendo. Puede haber más de un equipo y más de una ruta, por ejemplo, si se usa un itinerario radial o dos itinerarios cerrados. Por lo tanto, los puntos de enlace son importantes.

## Slide 7: Itinerario Lineal
Sigue una línea, como por ejemplo, un camino o arroyo.

## Slide 8: Itinerario Radial
Varios itinerarios lineales que comienzan en un punto.
Resulta útil cuando los caminos se irradian a partir del centro de una aldea.

## Slide 9: Itinerario de Cuadriculado
Itinerarios lineales paralelos que forman un cuadriculado.
Permite el mapeo sistemático de un área.
A menudo se utiliza para inventarios de recursos.

## Slide 10: Itinerario Cerrado
Sigue el perímetro de un área o territorio.
Permite el cálculo de la superficie.

## Slide 11: Realización de un Itinerario con Brújula
Se necesita un mínimo de dos personas.
Comenzar en el Punto de Comienzo (POC).
Medir distancia y marcaciones de cada estación a la siguiente.

## Slide 12: Organización del Equipo
“El líder” va adelante.
“El explorador” va explorando adelante del líder.
“La persona que lleva la brújula” toma marcaciones.
“El registrador” registra datos.
“El tomador de notas” nota notas extra y dibuja croquis.

## Slide 13: Registro del Itinerario
Hacer croquis de
características.
Tomas laterales.
Técnica de intersección.

## Slide 14: ¿Qué registrar?
Se determina luego de discutirlo con la comunidad.
Ejemplos:
  Lugares históricos
  Sitios sagrados
  Nombres locales de lugares
  Uso de la tierra
  Productos del bosque
  Áreas de caza
  Hitos naturales
  Áreas de pesca
  Propiedad de la tierra.

## Slide 15: Preparación del Cuaderno

## Slide 16: Itinerario con Brújula
Parte 2: Trazado del Itinerario con Brújula

## Slide 17: Pasos para Trazar el Itinerario
  Determinar una escala de mapa apropiada.
  Preparar el papel cuadriculado.
  Convertir la distancia según la pendiente en distancia horizontal.
  Convertir la distancia horizontal en el terreno en distancia en el mapa.
  Trazar marcaciones y distancias.
  Calcular error o un itinerario cerrado.

## Slide 18
Determinar una escala de mapa apropiada.
Escala = largo del itinerario (cm)
largo del papel (cm)

## Slide 19
2. Preparar el papel cuadriculado.
Cortarlo del tamaño deseado.

## Slide 20
3. Convertir la distancia según la pendiente en distancia horizontal.
Distancia horizontal = distancia según la pendiente x coseno de pendiente
Notes: Hacer las conversiones de pendiente para todos los datos de campo. Si hubiera una columna extra en su cuaderno de campo, escribir las conversiones allí. De lo contrario, preparar una nueva hoja para marcaciones, distancia según la pendiente, distancia horizontal en el terreno y distancia en el mapa.
<number>

## Slide 21
4. Convertir la distancia horizontal en el terreno en distancia en el mapa.
Distancia en el mapa = distancia en el terreno (cm)
escala
Notes: <number>

## Slide 22
5. Trazar las marcaciones y distancias en papel cuadriculado utilizando un transportador y una regla.
Ubicar el Punto de Comienzo (POC).
Colocar el transportador y marcar la marcación:
  Colocar la regla y medir la distancia.
  Marcar la estación con un pequeño triángulo y escribir el número de estación.
  Mover el transportador a la estación #1 y continuar.

## Slide 23: Cálculo de Error
Medir el espacio entre el punto de partida y el final de la última línea.
Sumar todas las distancias en las notas para encontrar el perímetro del itinerario.
Calcular el error porcentual utilizando esta ecuación:
Error porcentual = espacio (cm)
perímetro (cm)
Notes: El cálculo del error puede hacerse solamente para un itinerario cerrado.
<number>