## Slide 1: Uso de la Brújula
Unidad: M09U04
Por: Alix Flavelle
Notes: <number>

## Slide 2: Usos de una Brújula
Para medir dirección (marcaciones).
Para trazar lugares en un mapa (triangulación).
Para realizar un relevamiento con brújula (itinerario).

## Slide 3: La Brújula
Partes de una
brújula de placa
base típica
Notes: Existen varios tipos diferentes de brújula. La brújula de placa base es común. Los nombres de las partes de la brújula indican la función esencial de una brújula.
<number>

## Slide 4: Declinación Magnética
La leyenda de un mapa topográfico muestra:
  Norte magnético
  Norte del cuadriculado
  Norte verdadero.
Ajustar la brújula cuando se usa con un mapa.
Notes: Las mecánicas de ajuste de la brújula son diferentes dependiendo del tipo de brújula. La cantidad de declinación o el ángulo es diferente dependiendo del lugar de la Tierra en que se encuentra. La declinación cambia con el tiempo, de manera que el cálculo depende del número de años a partir del momento en que el mapa fue elaborado hasta el año actual.

## Slide 5: Tomar una Marcación a un Objeto
Sostener la brújula en forma horizontal.
Mantener el brazo extendido.
Enfocar el objeto.
Leer la marcación.
Notes: Las marcaciones se miden en grados. Hay 360o en la rosa de los vientos o el limbo de la brújula. Recuerde el Ejercicio No 8 “Carrera de la Rosa de los Vientos” en M09U01. Es mejor aprender a usar una brújula haciendo el ejercicio No. 1 “Utilización de la Brújula” en esta Unidad.
<number>

## Slide 6: Trazado de Marcaciones en un Mapa
Fijar la marcación en el limbo de la brújula.
Colocar el lateral de la brújula sobre el punto conocido, es decir, de donde fue tomada la marcación.
Girar la placa de la brújula de manera que las líneas de norte se alineen con las líneas de norte en el mapa.
Notes: Practicar esto en el Ejercicio No. 2 “Encontrar Marcaciones en un Mapa”.
<number>

## Slide 7: Toma de Marcaciones de un Mapa
Alinear la placa base con una línea imaginaria entre dos puntos en el mapa.
Girar el limbo de la brújula hasta que las líneas de norte se alineen con las líneas de norte en el mapa.
Leer la marcación fijada en el limbo de la brújula.
Notes: Practicar esto en el Ejercicio No. 2 “Encontrar Marcaciones en un Mapa”. Notar que una forma alternativa de encontrar marcaciones en el mapa es usando un transportador. Notar que un transportador siempre medirá el cuadriculado norte. Estar conciente entonces de la declinación magnética y si su brújula está midiendo el norte magnético o ha sido ajustada al cuadriculado norte.
<number>

## Slide 8: Triangulación
Resección: Marcaciones a dos ubicaciones conocidas para determinar una ubicación desconocida.
Intersección: Marcaciones desde dos ubicaciones conocidas para determinar una ubicación desconocida.
Triangulación: Tercera marcación para verificación.
Notes: Una vez que se familiarice con encontrar marcaciones en un mapa, se puede ver cómo funciona la triangulación. La triangulación es un término genérico para el proceso de medir a dos o más puntos conocidos para determinar, utilizando geometría, la ubicación de un punto desconocido. De hecho, existen tres métodos, según se muestra en esta diapositiva. Practicarla triangulación en el Ejercicio No. 2, “Encontrar Marcaciones en un Mapa”.
<number>