## Slide 1: Mapeo con GPS
Unidad: M09U05
Por: Alix Flavelle
Notes: <number>

## Slide 2: Introducción: Mapeo con GPS
¿Qué es el GPS?
Cómo funciona el GPS
Tipos de receptores GPS
Exactitud del GPS
Uso de un receptor GPS
Diseño de un relevamiento con GPS
Trazado de datos de GPS

## Slide 3: ¿Qué es el Sistema de Posicionamiento Global (GPS)?
Determina una ubicación absoluta en la Tierra en forma de coordenadas de señales satelitales.
El sistema está integrado por:
  24 satélites que orbitan alrededor de la Tierra.
  Un receptor portátil.
  Una estación de control que monitorea los satélites.

## Slide 4: ¿Cómo funciona el GPS?
El GPS utiliza el principio de triangulación a tres o más satélites.
Los satélites viajan en una órbita conocida, por lo que sus ubicaciones son conocidas.
Un receptor GPS mide la distancia a los satélites “a la vista” tomando el tiempo de la señal.
Entonces calcula la posición.
Notes: Los principios de cómo funciona el GPS se entienden a través de los conceptos de triangulación y que la distancia se mide mediante el tiempo que le lleva a la señal ir de un punto a otro.
<number>

## Slide 5: ¿Cómo funciona el GPS?

## Slide 6: Tipos de Receptores GPS
De calidad recreativa.
De calidad de mapeo.
De calidad topográfica.
Notes: Estas son categorías generalizadas para la calidad de los receptores GPS. Como todas las tecnologías, el precio de los receptores GPS disminuye cuando la demanda aumenta. Actualmente, un receptor de calidad recreativa es el equivalente a un receptor de calidad de mapeo de hace varios años. Dependiendo del alcance y objeto del proyecto de mapeo participativo, un buen GPS de calidad recreativa es generalmente adecuado.
<number>

## Slide 7: Teléfonos Inteligentes: GPS Asistido
Ventajas:
  A-GPS obtiene una posición más rápidamente.
  A-GPS puede usar señales más débiles que los GPS más convencionales.
  Utiliza un aparato que alguien ya puede tener.
Desventajas:
  Debe estar en el área de la red de teléfonos móviles.
  Puede generar costos por tiempo de conexión.
  No está construido para un uso exterior extremo.
  No está diseñado para mapeo.
Notes: <number>

## Slide 8: Factores en la Selección de un Receptor GPS
Sensibilidad de la antena
Número de canales
Capacidad de registro de datos
Variedad de selecciones de niveles de referencia
Capacidad de salida de datos
Antena externa
Ángulo de máscara
A prueba de agua y durabilidad
Vida útil de la batería.

## Slide 9: Exactitud del GPS: Factores Constantes
Error del reloj satelital.
Error de efemérides.
Error del reloj del receptor.
Disturbio atmosférico para la señal.
Notes: Estas son las fuentes de error con respecto a las cuales no podemos hacer nada más que estar en conocimiento de las mismas. Los desarrollos en la tecnología GPS consisten mayormente en cómo mejorar la exactitud, compensando estas fuentes de error.
<number>

## Slide 10: Fuentes de Error “Controlables”
Cuando los satélites están agrupados en una región del cielo, el cálculo de la posición es menos exacto.
bueno malo
¿Qué hacer? Moverse o esperar.
Notes: Es importante entender estas fuentes de error controlables para evitar o localizar los problemas.
<number>

## Slide 11: Fuentes de Error “Controlables”
Señales reflejadas. Las señales pueden reflejarse fuera de características del terreno y el receptor GPS confunde la señal reflejada y la señal directa.
¿Qué hacer? Ser conciente de esto y verificar en forma cruzada las coordenadas en un terreno empinado y complejo.

## Slide 12: Ajuste de un GPS al Área Local
Sistema de coordenadas
Unidades de distancia y elevación
Tiempo
Nivel de referencia
Notes: Estas son las unidades que necesitan ser ajustadas para operar el GPS en forma efectiva en el área local. El libro de instrucciones con la unidad de GPS explicará cómo ajustar estas configuraciones. Lo haremos en el Ejercicio No.1: “Uso de una Unidad de GPS”.
<number>

## Slide 13: Uso de un Receptor GPS
Dejar que el receptor se “despierte”.
Leer la coordenada.
Verificar el mapa del cielo y la fortaleza de la señal.
Marcar puntos de referencia.
En forma alternativa, comenzar una ruta.
Registrar el punto de referencia y las notas en el cuaderno de campo.
Notes: Operar una unidad de GPS es muy simple.
<number>

## Slide 14: Diseño de un Relevamiento GPS
Identificar áreas prioritarias, rutas, puntos y qué información registrar allí.
Determinar criterios para puntos de referencia.
Determinar criterios para rutas.
Crear un sistema de numeración.
Notes: Estas son elementos a tomar en cuenta en el diseño de un relevamiento GPS. Discutir qué información recolectar y dónde. Es un asunto de priorizar el mejor uso del tiempo, los sitios prioritarios y áreas a mapear. Qué cosas deberían ser mapeadas como líneas? Los datos para estos podrían ser recolectados como rutas. ¿Qué sitios serán mapeados como datos de puntos y por lo tanto recolectados como puntos de referencia? ¿Qué sitios tendrán una cantidad de notas o historias enteras escritas para ellos y por lo tanto, necesitan ser registrados como puntos de referencia e identificados? ¿Hay solamente una unidad de GPS y un equipo? En ese caso, un simple sistema de numeración podrá ser suficiente. Si hubiera más de una unidad y equipo de relevamiento, el sistema de numeración necesita ser coordinado.
<number>

## Slide 15: Trazado de Datos de GPS
Encontrar los números a los lados o en la parte superior e inferior del mapa base.
Interpolar los números intermedios para encontrar la coordenada exacta.
Utilizar una regla o herramienta de cuadriculado para ubicar el punto en el centro del mapa.
Notes: La interpolación es un proceso matemático y requiere algo de práctica para ser bien entendida. Una herramienta de cuadriculado (una plantilla hecha para corresponderse con el cuadriculado) reduce el cálculo requerido. Practicar el trazado en el Ejercicio No. 3.
<number>

## Slide 16: Trazado de Datos de GPS: Latitud-Longitud
Ejemplo: si los números a los lados son 115o y 120o, entonces dividir y subdividir en la siguiente forma:

## Slide 17: Trazado de Datos de GPS: UTM
La división es siempre entre diez.
Las unidades se relacionan con metros en el terreno.
Notes: Los números dibujados a mano son aquellos que no están marcados en el mapa real. Son los números medidos (interpolados) entre medio.
<number>

## Slide 18: Sistema CyberTracker
Software diseñado para registrar en forma eficiente grandes cantidades de observaciones de campo georreferenciadas.
Instalado en una computadora, adaptado y luego subido a un PDA o teléfono inteligente que se usa con un GPS.
Luego de recolectar datos en el campo, puede ser visualizado en la computadora como informes y mapas.
Notes: Cybertracker es una forma muy eficiente de registrar datos de GPS y generar mapas.
<number>

## Slide 19: Una Base de Datos CyberTracker
Las observaciones de campo se registran utilizando pantallas e íconos personalizados.

## Slide 20: Mapas de CyberTracker
Conectar un GPS al PDA mediante un cable.
Ver el mapa de campo en un PDA; usarlo para navegar o identificar ubicaciones utilizando un estilete cuando no pueda obtenerse una posición GPS.
Descargar datos a una computadora y usar funciones de mapeo para elaborar mapas en Cybertracker.
Exportar la base de datos a MS Excel, ArcView u otro software de mapeo.
Notes: Ver el video con esta Unidad y Recursos Adicionales por más detalles sobre qué puede hacer CyberTracker y cómo usarlo.
<number>