## Slide 1: El Proceso de MP3D
Diversas Fases
Por: Giacomo Rambaldi
Unidad: M10U01
Notes: <number>
Nota para el presentador: Sírvase remitirse al Material Informativo para el Participante (MP) para más información y para preparar la entrega de esta presentación.

## Slide 2: Flujo de la Presentación
Fase preparatoria.
Elaboración del modelo en blanco.
Ingreso de datos.
Extracción de datos.
Notes: <number>

## Slide 3: La Fase Preparatoria

## Slide 4
Preparación de la
logística
Búsqueda
de insumos
Preparación
del mapa base
Búsqueda de datos
territoriales
(contornos)
Preparación de la
agenda
Preparación del
borrador de la leyenda
Movilización de las
partes interesadas
Elección de la escala
Definición del área
Consulta con las
partes interesadas
Obtención del CILPE
Notes: <number>
CILPE: Consentimiento Informado Libre, Previo y Escrito

## Slide 5: Alcance Geográfico
Las comunidades en cuestión deberían seleccionar el área a ser mapeada.
Prestar atención a:
  El objetivo del ejercicio de mapeo.
  Vertientes.
  Dominios culturales.
  Zonas.
Notes: <number>

## Slide 6: Elección de la Escala
Escala de 1:10.000: 1 cm; en el mapa equivale a 100 metros en el terreno.
Mapa a escala de 1:5.000: 1 cm; en el terreno equivale a 50 metros en el terreno.
A escalas menores a 1:15.000, los informantes tienen dificultad en ubicar características con precisión.
El MP3D se hace mejor a escalas > 1:10.000.
Notes: <number>

## Slide 7: Elección de la Escala
Dada una área de proyecto definida, la elección de la escala determinará el tamaño del modelo.
Notes: <number>

## Slide 8: Preparación del Mapa Base
Asegurarse de que:
  Las líneas de nivel se coloreen en una secuencia de repetición.
  Las etiquetas (muchas) muestren la elevación en metros.
  Se agregue un cuadriculado.
  La línea de nivel de menor elevación esté claramente identificada.
  Se obtengan por lo menos dos copias del mapa base.
Notes: <number>
Cuadriculado (10 cm = 1 km en el terreno a una escala de 1:10.000)

## Slide 9: Búsqueda de Insumos
La búsqueda de insumos es un paso fundamental en la organización de un ejercicio de MP3D porque:
  No deben faltar materiales durante el taller de MP3D.
  Se debe asegurar de que todos los participantes tengan la oportunidad de participar activamente y que nadie se sienta excluido-
  Se deben tener suficientes materiales para solucionar imprevistos.
Notes: <number>

## Slide 10: Materiales para Reproducir Equidistancias de las Líneas de Nivel
Cartón
Espuma expandida de células cerradas de EVA/PE
Imágenes de PAFID
Notes: <number>
Un modelo Participativo 3D físico se monta mejor utilizando cartón corrugado doble o espuma expandida de células cerradas de EVA/PE o láminas de esponja.
El espesor del material determinará la exageración vertical del modelo.
Como ejemplo, un contorno de 20 metros representado por material de 4 mm de espesor resultaría en una exageración vertical. La exageración vertical simplemente significa que su escala vertical es mayor a su escala horizontal. La exageración se usa para enfatizar características verticales, que podrían ser demasiado pequeñas para ser identificadas con relación a la escala horizontal.
La espuma expandida de células cerradas de EVA/PE es un material liviano que tiene una superficie suave y no absorbe agua. Los modelos hechos con este material son apropiados para ambientes tropicales húmedos donde el cartón puede deteriorarse rápidamente.

## Slide 11: Chinchetas y Alfileres de Mapa para Puntos
Ejemplos de características indicadas con puntos:
  Punto de agua.
  Vivienda.
  Escuela.
  Centro de Salud.
Imágenes de Giacomo Rambaldi
Notes: <number>

## Slide 12: Hilos para Datos Lineales
Ejemplos de características indicadas con líneas:
  Carretera..
  Sendero
  Curso de agua.
Ejemplos de áreas:
  Área infestada por malaria.
  Área propensa a inundaciones.
Imagen de Giacomo Rambaldi
Notes: <number>

## Slide 13: Pintura para Polígonos
Ejemplos de características indicadas con pintura:
  Pradera.
  Cuerpo de agua (lago).
  Campo de arroz.
  Huerto.
  Bosque cerrado.
  Bosque de bambú.
  Desplazamiento de tierra
Imagen de Giacomo Rambaldi
Notes: <number>

## Slide 14: Características Superpuestas
Pueden usarse hilos para agregar conjuntos de datos encima de otras capas:
  Por ejemplo, un área costera (pintura celeste) se considera un área intocable. El hilo anaranjado identifica los límites de la zona.
Notes: <number>

## Slide 15: Conversión a Escala y Referenciación
Imagen de Giacomo Rambaldi
Notes: <number>
Para facilitar la referenciación y la conversión a escala, se necesita :
Una cinta métrica.
Una brújula para orientar el modelo.
Un calibre para medir el espesor del cartón o de la plancha de goma.
Una guía de referencia rápida para facilitar la conversión a escala.
Una plomada.
Números y letras recortados para establecer el cuadriculado una vez que se complete el modelo.

## Slide 16: Logística del MP3D
La logística del MP3D es compleja, porque los facilitadores tienen que:
  Reunir 20-30 personas al mismo tiempo.
  Alojarlas y alimentarlas durante 1-2 días.
  Asegurarse de que los participantes representen poblados adyacentes para facilitar la verificación cruzada.
  Asegurarse de que todos tengan una función que cumplir durante el taller.
Notes: <number>
La logística se aborda mejor en el Módulo M07 pero en caso del MP3D es mejor saber estos puntos sobre la logística.

## Slide 17: Elaboración del Modelo en Blanco
Los Jóvenes en Actividad
Notes: <number>

## Slide 18: Trazado, Corte y Pegado
Imágenes por Giacomo Rambaldi
Notes: <number>
Dividir a los participantes en tres grupos. El Grupo I traza contornos únicos del mapa base en planchas de cartón. El Grupo II corta las planchas. Cada plancha representa un contorno. El Grupo III pega los contornos uno encima de otro, asegurándose de que su colocación sea correcta.

## Slide 19: Ingreso de Datos
El Turno de los Custodios del Conocimiento
Notes: <number>

## Slide 20: Orientación, ¡Aquí estamos!
Imagen de Giacomo Rambaldi
Notes: <number>

## Slide 21: Transferencia de Conocimiento Territorial
Imagen de Giacomo Rambaldi
Notes: <number>

## Slide 22: Transferencia de Conocimiento Territorial
Imagen de Giacomo Rambaldi
Notes: <number>

## Slide 23: Extracción de Datos
Notes: <number>

## Slide 24: Extracción de Datos
Este tema se aborda en detalle en M10U04.
Notes: <number>

## Slide 25: Manejo de Datos
Mapas temáticos,
SIG e información
de bases de datos
Verificación cruzada
y validación
Comparación de datos
de diferentes fuentes
Trazado
de mapas temáticos
Procesamiento cartográfico
Digitalización,
organización
y edición de datos
Extracción de datos
del modelo 3D
Diversos fines
Notes: <number>