## Slide 1: Georreferenciación para Digitalización
Por: Willy Kock y Jeroen Verplanke, ITC
Unidad: M10U04
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>
Nota para el presentador: Antes de dar esta presentación, leer el Material Informativo para el Participante de la Unidad M10U04.

## Slide 2: Digitalización
La captura de datos mediante la conversión de características en un mapa en papel o fotografía aérea (digital) en formato vectorial digital.
Notes: Esta es la definición del término “digitalización” como un concepto en SIG. Por supuesto, hay otras definiciones de diccionario para la palabra en otros contextos.
Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 3: Métodos de Digitalización
Método | Dispositivos
Digitalización manual. | Ingreso de coordenadas mediante el teclado. Tableta de digitalización con cursor. Cursor del mouse en el monitor de la computadora: digitalización en pantalla (hacia arriba). Fotogrametría digital.
Digitalización automática. | Escáner.
Digitalización semi automática. | Escaner y software de seguimiento con digitalización de líneas.
Notes: Actualmente, la digitalización manual con un cursor del mouse en la pantalla de la computadora es el método más practicado. Requiere el ingreso de coordenadas a través de un teclado.
Se puede usar una tableta de digitalización como una alternativa al uso de un mouse pero este equipo está disponible con menos frecuencia.
El software usado para hacer la digitalización debe tener una funcionalidad fotogramétrica digital (de SIG). En principio, la digitalización puede hacerse en cualquier software de edición de imágenes y fotografías, pero es esencial usar software SIG para obtener un mapa geométricamente correcto con coordenadas.
La digitalización automática y semiautomática requieren técnicas avanzadas preprogramadas que sean útiles solamente si la digitalización es una tarea repetitiva y frecuente. Son métodos poco importantes en este caso.
Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 4: Métodos de Digitalización
Notes: Diferentes enfoques son posibles para agregar la información de un modelo 3D en una base de datos territorial.
En esta figura, seguimos la línea roja:
El punto de comienzo son las fotografías digitales tomadas del modelo (DOCUMENTO).
No requerimos escaneado sino que podemos ir directamente a la digitalización en pantalla donde abrimos la imagen de TRAMA (fotografías) y vectorizamos las diferentes características en el modelo 3D.
El mapa VECTORIAL que se obtiene finalmente puede ser agregado a una base de datos geográfica con otros datos SIG; por ejemplo, versiones digitales del mapa base del modelo.
Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 5: Digitalización Manual
Hay dos métodos para digitalización manual:
  Digitalización con tableta.
  Digitalización en pantalla.
Notes: En este Módulo, solamente cubrimos las preparaciones para la digitalización en pantalla.
Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 6: Digitalización en Pantalla vs Digitalización con Tableta
Más cómoda para el operador.
Más precisa. Facilidades de zoom.
Más rápida. Semi-automática, digitalización y edición al mismo tiempo.
Procedimientos de actualización. Las imágenes satelitales geométricamente corregidas y las fotografías aéreas digitales pueden ser superpuestas con los antiguos datos vectoriales.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 7: Digitalización en Pantalla: ¿Qué se necesita?
Software de escaneado y de edición de imágenes.
Software SIG (QGIS, ILWIS, ArcGIS).
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 8: Procedimiento de Digitalización en Pantalla
Abrir/importar una capa de trama existente (fotografía) a su programa de SIG.
La imagen será mostrada en la pantalla.
Las características pueden ser trazadas mediante un mouse.
Las coordenadas x, y de estas características son registradas y almacenadas como datos territoriales.
En primer lugar, georreferenciar las fotografías.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 9: Georreferenciación: ¿Qué hacer?
La imágen es una
fotografía del modelo
3D.
Los datos todavía
no están estructurados
en objetos clasificados y
Codificados.
Los datos de imágenes tienen que ser
vectorizados y estructurados en primer
lugar.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 10: Georreferenciación: ¿Qué hacer?
Establecer puntos de control del mapa base.
Deberían marcarse por lo menos cuatro puntos con coordenadas conocidas en el mapa.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 11: Georreferenciación: ¿Qué hacer?
Escribir las coordenadas x, y de cada punto.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 12: Georreferenciación: ¿Qué hacer?
Georreferenciación de la imagen. Marcar coordenadas:
  Utilizar las herramientas de georreferenciación del software para seleccionar y agregar puntos de control.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 13: Georreferenciación: ¿Qué hacer?
Hacer clic con el puntero del mouse sobre un punto conocido en la capa de trama para la cual se tienen las coordenadas x e y.
click
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 14: Georreferenciación: ¿Qué hacer?
Luego de agregar por lo menos cuatro puntos, se puede evaluar la transformación.
En la mayoría del software SIG, se puede examinar el error “residual” para cada punto y el error “RMS” (raíz media cuadrática).
En la situación ideal, el error RMS no debería ser mayor a un píxel.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 15: Georreferenciación: ¿Qué hacer?
La tabla muestra errores residuales de puntos de control que resultan en un error RMS mayor a un píxel.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 16: Georreferenciación: ¿Qué hacer?
Si el RMS fuera mayor a un píxel, borrar los puntos de control con los mayores errores residuales y crear nuevos puntos.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 17: Georreferenciación: ¿Qué hacer?
RMS menor a un píxel: OK
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 18: Georreferenciación: ¿Qué hacer?
El procedimiento real de georreferenciación es diferente para cada programa de software.
Verificar el software para ayudar a guiarlo sobre este proceso.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 19: Digitación en Pantalla: ¿Qué hacer?
Antes de comenzar a digitalizar las imágenes, es mejor unir las diferentes imágenes superpuestas del modelo.
El procedimiento real para “unir” es diferente para cada programa de software. Verificar el software para ayudar a guiarlo sobre este proceso.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>

## Slide 20: Digitalización en Pantalla: ¿Qué hacer?
Cuando la imagen está completamente georreferenciada y unida, se puede comenzar la digitalización en pantalla, trazando las características en una nueva capa vectorial.
Este método se trata en M12U04.
Notes: Support the spread of “good practice” in generating, managing, analysing and communicating spatial information
<number>