## Slide 1: Interpretación de Fotografías Aéreas e Imágenes Satelitales
Por: J.Verplanke, ITC
Unidad: M11U03
Notes: <number>
Estudiar el Material Informativo para el Participante antes de usar esta presentación.

## Slide 2: Interpretación de Imágenes
¿Cómo se extrae la información de las imágenes?
  Interpretación visual de la imagen (en esta Unidad).
  Procesamiento semi-automático mediante computadora.
Notes: <number>

## Slide 3: Interpretación de Imágenes
La interpretación visual se basa en relacionar colores y patrones con características del mundo real.
Las imágenes pueden ser mostradas en el monitor de una computadora o en formato impreso.
El mapeo traslada los hallazgos.
Notes: <number>

## Slide 4: Principios Básicos
El análisis de una imagen se hace generalmente mediante una combinación de:
  “Reconocimiento espontáneo” y directo.
  Uso de varias claves para llegar a conclusiones mediante un proceso de razonamiento, esto es, “inferencia lógica”.
Notes: <number>

## Slide 5: Principios Básicos
El reconocimiento espontáneo se refiere a la identificación de objetos o características a primera vista.
Notes: <number>

## Slide 6: Principios Básicos
La inferencia lógica significa que el intérprete aplica razonamiento.
Notes: <number>

## Slide 7: Elementos
Siete elementos de interpretación proporcionan directrices para reconocer determinados objetos:
  Tono/matiz.
  Textura.
  Patrón.
  Forma.
  Tamaño.
  Altura/elevación.
  Ubicación/asociación.
Notes: <number>

## Slide 8: Elementos
El tono es el brillo relativo en una imagen en blanco y negro. El matiz se refiere al espacio de color.
  Las variaciones de tono se relacionan con la cantidad de luz reflejada (o emitida).
  Las variaciones de matiz se relacionan con características espectrales.
  El ojo humano tiene una mayor sensibilidad para el matiz (10.000 colores) que para el tono (200 niveles de gris).
Notes: <number>

## Slide 9: Elementos
La textura se relaciona con la frecuencia de cambio de tono y puede ser descrita como áspera o fina, suave o rugosa, etc.
El patrón se refiere a la disposición territorial: concéntrica, radial, en forma de damero, ríos con sus afluentes, patrones relacionados con la erosión, etc.
Notes: <number>

## Slide 10: Elementos
La forma caracteriza la proyección bidimensional y la altura de un objeto.
El tamaño puede ser considerado en sentido relativo o absoluto.
Notes: <number>

## Slide 11: Elementos
La altura es importante para distinguir entre diferentes tipos de vegetación, tipos de construcción, etc.
La ubicación/asociación se refiere a la situación en el terreno o con relación a sus alrededores.
Notes: <number>

## Slide 12: Elementos
El tono o matiz pueden ser definidos para un único píxel.
La textura se define para un grupo de píxeles adyacentes, no para un único píxel.
Los demás elementos de interpretación se relacionan con objetos individuales o con una combinación de objetos.
Notes: <number>

## Slide 13: Mapeo
El proceso de interpretación involucra la delineación de áreas que parecen similares y que también son diferentes a otras áreas.
Luego de establecer las características en el terreno, pueden construirse “claves de interpretación”.
En base a estas claves, puede hacerse una interpretación de características; éstas pueden ser descritas como elementos de interpretación.
Notes: <number>

## Slide 14: Mapeo
Notes: <number>

## Slide 15: Escala
Hay un límite para lo que puede dibujarse.
En la práctica, los polígonos menores a 5 x 5 mm no deberían ser dibujados: la “menor unidad permitida”.
La escala de la (s) imagen (imágenes) por lo tanto limita la celda de interpretación en el terreno.
Notes: <number>

## Slide 16: Trabajo de Campo
Los mapas deberían reflejar lo que hay realmente en el terreno.
Las visitas de campo observan lo que hay en la realidad.
Durante el trabajo de campo, se verifica la ubicación de límites.
Se recogen datos sobre características que no pueden obtenerse de la teledetección.
Notes: <number>

## Slide 17: Calidad
La calidad de la interpretación de imágenes depende de:
  La experiencia profesional de los intérpretes de fotografías.
  Las imágenes usadas.
  Las directrices de interpretación.
Estos tres puntos aseguran la replicabilidad del trabajo.
Notes: <number>

## Slide 18: Replicabilidad
La replicabilidad se refiere al grado de correspondencia obtenida:
  Por diferentes personas para la misma área.
  Por la misma persona para la misma área en diferentes instancias.
Notes: <number>

## Slide 19: Replicabilidad
Notes: <number>