## Slide 1: Introducción a las Imágenes de Teledetección
Por: J.Verplanke, ITC
Unidad: M11U01
Notes: <number>
Nota para el presentador: Sírvase estudiar el Material Informativo para el Participante de la Unidad M11U01 antes de usar esta presentación.

## Slide 2: ¿Qué es la teledetección?
La teledetección (RS) es el arte, ciencia y tecnología de observar un objeto, escena o fenómeno mediante técnicas basadas en instrumentos.
Notes: <number>

## Slide 3: ¿Qué es la teledetección?
La detección se aplica en muchos campos, incluyendo arquitectura, arqueología, medicina, control de calidad industrial, robótica, mapeo extraterrestre, etc.
El interés de este Módulo es, sin embargo, la observación de la Tierra desde plataformas aerotransportadas o transportadas por el espacio.
Notes: <number>

## Slide 4: ¿Qué es la teledetección?
En este Módulo, tanto las fotografías como las imágenes satelitales son consideradas como un tipo de imagen de teledetección.
Notes: <number>

## Slide 5: Fotografía Aérea
Tomar y utilizar fotografías es la técnica de teledetección más antigua, aunque la más comúnmente aplicada.
Notes: <number>

## Slide 6: Fotografía Aérea
Las fotografías aéreas son la fuente de datos primaria para mapeo topográfico de mediana a gran escala, muchos relevamientos catastrales, proyectos de ingeniería civil y planificación urbana.
Las fotografías aéreas también son una fuente útil de información para silvicultores, ecologistas, científicos del suelo, geólogos y muchos otros.
Notes: <number>

## Slide 7: Fotografía Aérea
Pueden distinguirse dos amplias categorías de fotografías aéreas:
  Fotografías verticales
  Fotografías oblicuas
Notes: <number>

## Slide 8: Vertical versus Oblicua
Notes: <number>

## Slide 9: Vertical versus Oblicua
Notes: <number>

## Slide 10: Fotografía Aérea
En la mayoría de las aplicaciones de mapeo, se requieren fotografías aéreas verticales.
Las fotografías oblicuas se obtienen cuando el eje de la cámara no es vertical.
Las fotografías oblicuas raras veces son usadas con fines de mapeo.
Notes: <number>

## Slide 11: Energía Electromagnética
La teledetección se basa en la detección de energía electromagnética (EM).
Como la velocidad de la luz es constante, la longitud de la onda y la frecuencia están inversamente relacionadas entre sí.
Notes: <number>

## Slide 12: Espectro Visible
La luz visible cubre solamente una muy pequeña parte de este espectro.
Notes: <number>

## Slide 13: Interferencia Atmosférica
Las interacciones de la energía del sol con materiales físicos hacen que esta energía sea absorbida, dispersada, transmitida y reflejada.
Notes: <number>

## Slide 14: Analógico a Digital
Un sensor electrónico “mide la intensidad” del terreno y la señal eléctrica analógica es muestreada en una imagen y convertida a un número digital (DN).
Notes: <number>

## Slide 15: Analógico a Digital
Una imagen digital es normalmente mostrada utilizando una escala de grises.
Un píxel que tenga valor cero se muestra en negro. Un píxel que tenga el valor 255 se muestra en blanco. Cualquier número digital intermedio se vuelve algún tono de gris.
Notes: <number>

## Slide 16: Analógico a Digital
Una forma alternativa de mostrar datos de banda única es usar una escala de color para obtener una imagen en “pseudo color”.
Pueden asignarse colores, que vayan desde el azul vía cian, verde y amarillo al rojo, a diferentes porciones del rango de números digitales de 0 a 255.
Notes: <number>

## Slide 17: Analógico a Digital
A veces, se forma un color verdadero compuesto, donde los canales RGB se relacionan con las bandas de longitud de onda roja, verde y azul de una cámara o escáner multiespectral.
La característica más saliente de falsos colores compuestos es que la vegetación aparece en un color rojo-púrpura.
Notes: <number>

## Slide 18: Representación
Color natural
Pseudo natural
Falso color
Notes: <number>

## Slide 19: Sensores Populares Transportados por el Espacio
LANDSAT
(TERRA) ASTER
SPOT
ISRO
IKONOS, QuickBird, WorldView
Notes: <number>
Esta es una lista de los sensores populares. El Material Informativo para el Participante proporciona una descripción elaborada de estos sensores.