## Slide 1: Documentación
Fundamentos de la Grabación de Audio
Por: Jon Corbett y Kasondra White
Unidad: M14U06
Notes: <number>

## Slide 2: Introducción
Asegurarse de que la grabación final sea clara y audible.
Consejos para hacer grabaciones de audio de alta calidad.
Grabación de audio en diferentes contextos.
Organización y almacenamiento de grabaciones de audio.
Notes: Esta Unidad delinea algunos de los fundamentos de la grabación de audio, incluyendo los pasos que pueden ser dados para asegurarse de que la grabación final sea clara y audible. Desarrollará el proceso de organizar y almacenar datos de audio y hacer uso de las grabaciones para proyectos de SIGP.
<number>

## Slide 3: Consejos Para la Grabación de Audio
Los cassettes se usan con menor frecuencia.
Pequeños dispositivos de mano que graban en formato digital son más comunes.
Elección de un dispositivo de grabación. Equilibrar el costo con las necesidades de calidad del audio.
Independientemente del dispositivos, los fundamentos continuarán siendo los mismos.
Notes: La mayoría de los dispositivos de grabación de audio usados en el campo hoy graban y almacenan material en formato digital. Los días de los cassettes y los rollos han pasado y han sido sustituidos por dispositivos pequeños y de mano que utilizan o pequeños discos duros internos, como en una computadora o flash media, por ejemplo, compact flash o secure digital. La elección de un dispositivo de grabación dependerá del equilibrio entre el precio y las necesidades de calidad de audio. Esta Unidad no presenta una descripción de los diferentes modelos. Esta tecnología está cambiando a un ritmo vertiginoso; no obstante, los fundamentos de la grabación de audio continúan siendo los mismos. Esta sección destacará algunas de las habilidades esenciales.
<number>

## Slide 4: Consejos para la Grabación de Audio: Auriculares
Permiten a la persona que está grabando escuchar exactamente lo que se está captando.
Permite la eliminación de sonidos que de otra manera no se notarían.
Notes: Los auriculares, preferentemente del tipo que cubre la oreja entera, permiten a la persona que graba el sonido escuchar exactamente lo que está captando el micrófono, o ninguna grabación en algunos casos. Esto puede permitir la eliminación de determinados sonidos, por ejemplo, alguien que esté haciendo ruido con sus pies, que podrían no ser percibidos por el oído, pero que son captados en la grabación.
<number>

## Slide 5: Consejos para la Grabación de Audio: Minimizar el Ruido de Fondo
Cerrar los ojos y escuchar
Estudios y laboratorios a prueba de ruidos.
Tan tranquilo y libre de distracciones como sea posible.
Notes: Para estar plenamente conscientes de cualquier sonido que sea captado por la grabación de audio, quienes graban deberían cerrar sus ojos y escuchar. De forma ideal, la grabación de sonido debería tener lugar en estudios o laboratorios a prueba de ruidos. Sin embargo, estos lugares raras veces están disponibles, por lo que la siguiente mejor situación es encontrar una sala relativamente tranquila con la menor cantidad de ruido y distracción posibles.
<number>

## Slide 6: Consejos de Grabación de Audio: Manipulación del Ambiente
Pedir a los entrevistados que apaguen el televisor, radio, teléfonos celulares, etc.
Zumbido de fondo.
Algunos ruidos no pueden ser removidos de las grabaciones.
Notes: Los entrevistadores no deberían tener miedo de pedir a alguien que apague el televisor, radio, teléfono celular o cualquier cosa que traiga un sonido no deseado a la grabación. Hasta la grabación en una oficina puede ser más ruidosa de lo que uno podría esperar. Los acondicionadores de aire, ventiladores y computadoras crean un zumbido de fondo molesto y constante que no puede ser removido, ya que subyace en todas las partes de la grabación.
<number>

## Slide 7: Consejos de Grabación de Audio: Sonido Ambiental
Ruido de fondo antes de que se graben voces.
También se conoce como “sonido ambiente”.
Grabar 2-3 minutos antes de la sesión de grabación.
Puede ser usado para suavizar malas ediciones.
Notes: Si una grabación debe tener lugar en un ambiente ruidoso, captar dos o tres minutos de “sonido ambiental” al comienzo o al final de cualquier sesión de grabación. Esto puede hacerse instalando el micrófono y grabando mientras todos los presentes están en silencio. Este sonido ambiental puede ser mezclado en la entrevista posteriormente para suavizar cualquiera de las malas ediciones y hacerlas menos audibles.
<number>

## Slide 8: Consejos Para la Grabación de Audio: Posicionamiento del Micrófono
Efectos negativos si está demasiado lejos o demasiado cerca.
Tan cerca como sea posible, pero no tan cerca de manera que se introduzcan efectos indeseados,
Equilibrio entre:
  Sonido del sujeto.
  Ruido ambiente.
Notes: Una entrevista puede arruinarse por malas técnicas de micrófono, como por ejemplo, cuando el micrófono está demasiado cerca o demasiado lejos del hablante. Cuanto más lejos esté el entrevistado del micrófono, más ruido se introduce en la grabación. Esto hace que el entrevistado suene hueco o retumbante. Si el micrófono está demasiado cerca, una respiración fuerte, ruidos de boca seca o explosivas, o los sonidos explosivos que las personas hacen cuando dicen palabras que comienzan con la letra “p”, pueden ser escuchados.
La regla de oro de la colocación del micrófono es colocar el micrófono tan cerca como sea práctico a la fuente de sonido, sin acercarse tanto que se introduzcan efectos indeseados. Un típico micrófono de mano se coloca generalmente a una distancia de 30 cm de los labios del hablante. A veces resulta difícil lograr esto, pero es importante llegar tan cerca como sea posible.
El objetivo es alcanzar un buen balance entre el sonido del sujeto, esto es, la voz de la persona hablando y el sonido ambiente o los otros ruidos de fondo en la sala en ese momento. En la mayoría de los casos, el sonido del sujeto debería ser el foco claro, complementado con un nivel moderado o bajo de sonido ambiente. El balance deseado variará, dependiendo de la situación y el efecto requerido. Como se discutió anteriormente, las grabaciones generalmente funcionan mejor con pocas distracciones de audio y bajo sonido ambiente.
<number>

## Slide 9: Consejos de Grabación de Audio: Cómo Sostener el Micrófono
Sostenerlo con las puntas de los dedos.
El entrevistado no debería sostener el micrófono.
Colocarlo a 30 centímetros de la boca del hablante.
Los micrófonos omnidireccionales funcionan bien.
Notes: Al entrevistar a alguien usando un micrófono de mano, el micrófono debería ser sostenido con las puntas de los dedos, no el puño entero, ya que esto reduce el ruido de manipulación y permite a los entrevistadores inclinar el micrófono más fácilmente para grabar sus propias preguntas. El micrófono puede también ser movido suavemente y sin sonido para indicar no verbalmente al entrevistado que ha transcurrido demasiado tiempo y que es momento de cerrar. El entrevistado nunca debería sostener el micrófono. Cuando esto sucede, el entrevistador pierde el control de la entrevista y la calidad de la grabación.
La posición ideal para el micrófono depende de qué tipo se use, pero generalmente el micrófono debería estar a 30 centímetros de la boca del hablante, a un leve ángulo de 45 grados de la esquina. Escuchar y reposicionar el micrófono si el entrevistado suena fuera de micrófono o si se escuchan demasiado explosivas.
Existen muchos tipos de micrófonos, pero generalmente un micrófono omnidireccional funciona bien para la mayoría de las situaciones.
<number>

## Slide 10: Consejos para la Grabación de Audio: Micrófonos Lavalier
Se prenden a la ropa del sujeto.
Captan consistentemente sonido de corto alcance.
Ideales cuando múltiples participantes tienen sus propios micrófonos.
Producen un sonido más turbio.
Pueden rozar contra la ropa.
Notes: Los micrófonos lavalier, a veces llamados micrófonos de solapa, se prenden a la ropa del entrevistado con un clip. La posición preferida es en la solapa de una camisa o cerca de ella. Esto proporciona una captación de sonidos de corto alcance consistente y es ideal para situaciones de entrevista en las cuales cada participante tiene su propio micrófono. También significa que el sujeto no tiene que preocuparse por la técnica del micrófono. Si hay tiempo, el cable puede ser ocultado discretamente en la ropa. Si no hay ningún lugar donde colocar el micrófono en el pecho del sujeto, el cuello proporciona una alternativa.
Un micrófono lavalier debería ser colocado de manera que no se roce contra la ropa de los sujetos cuando se mueven. Los micrófonos de solapa no son ideales porque producen un sonido más turbio, pero pueden ser útiles para grabar a personas que no están acostumbradas a ser entrevistadas y para las cuales un micrófono común puede ser intimidante.
<number>

## Slide 11: Consejos para la Grabación de Audio: Escuchar
Sentarse y escuchar antes de grabar.
Diferentes ubicaciones pueden producir mejores resultados.
Cerrar puertas y ventanas.
Cualquier ruido debería estar atrás del entrevistador.
Notes: Antes de grabar una entrevista o discusión, es una buena idea que quien grabe se siente tranquilamente en la sala y simplemente escuche el ambiente. Esto creará una consciencia de diferentes ubicaciones en la sala que podrán producir mejores resultados cuando el entrevistador se aleja de ductos de aire y computadoras. Las puertas y las ventanas deberían ser cerradas, los teléfonos y parlantes de computadoras silenciados y los teléfonos celulares apagados. Si hay ruido, debería estar detrás del entrevistador, de manera que cuando el micrófono esté apuntado al entrevistado, esté directamente lejos del ruido. Tratar de no grabar cerca de ventanas, paredes y pisos de mármol, ya que el sonido rebota en estas superficies hacia el micrófono, creando un eco hueco.
<number>

## Slide 12: Consejos de Grabación de Audio: Grabaciones de Prueba
Grabar una pequeña conversación primero y luego revisarla antes de la grabación real.
Hacer que los invitados indiquen:
  Su nombre.
  La fecha.
  Un reconocimiento de autorización verbal.
Notes: Es bueno utilizar un minuto grabando alguna pequeña conversación con el sujeto y luego escucharla antes de llevar a cabo la entrevista entera. Esto puede ser un poco incómodo, pero si evita crear una grabación inutilizable, vale la pena. Es bueno grabar a entrevistados diciendo sus nombres, la fecha y un reconocimiento verbal de que están otorgando autorización para grabar y editar sus voces para uso en un proyecto de mapeo participativo. Esto no debería ser borrado, porque es una versión en audio de un formulario de exoneración.
<number>

## Slide 13: Consejos de Grabación de Audio: Mantenerse en Silencio
Ser cuidadoso con incentivos como “ajá” o “mmm”.
Las interrupciones son muy difíciles de ser eliminadas con la edición.
El asentimiento con la cabeza o las expresiones faciales son una buena alternativa.
Notes: Quienes graban a menudo hacen preguntas y/o conversan con la persona que está siendo grabada. Necesitan ser cuidadosos al incentivar a la persona que está siendo grabada diciendo “ajá” o “mmm” o “ya veo”. Cosas que todos dicen en la conversación diaria, para hacer saber a las personas que están escuchando y entendiendo. Estas interrupciones aparecerán en la grabación final y son a menudo muy difíciles de editar. A cambio, el asentimiento con la cabeza y las expresiones faciales van a hacer saber al entrevistado en forma no verbal que quien graba/entrevistador está interesado.
<number>

## Slide 14: Entrevista en un Hogar
Las entrevistas se realizarán a menudo en el hogar del entrevistado.
Colocar los dispositivos cerca de los entrevistados.
Separar el micrófono de la mesa con un soporte para micrófono.
Sentar al entrevistado con la espalda hacia el lado más tranquilo de la sala.
Equilibrar la calidad del sonido con la comodidad del entrevistado.
Notes: Con mucha frecuencia, las entrevistas son realizadas en el hogar de un entrevistado. Los entrevistados probablemente tienen lugares favoritos donde sentarse, por ejemplo, sus salas de estar. Cualquier dispositivo de grabación de audio que esté siendo usado debería ser posicionado cerca del entrevistado. Si el micrófono fuera colocado en una mesa, debe ser separado de la misma utilizando un soporte de micrófono. Si no se usara un soporte, existe el peligro de que la tapa de la mesa refleje el sonido y cause un eco o efecto hueco en la grabación final. Sería ideal si hubiera una mesa de café a un lado del sofá, donde pudiera colocarse el equipo.
Muchos de estos ruidos pueden ser minimizados sentando a los entrevistados con sus espaldas hacia el lado más tranquilo de la sala y con el micrófono posicionado frente a ellos, apuntando hacia esa área tranquila.
Es preferible cerrar ventanas y apagar las computadoras, y acondicionadores de aire durante la entrevista. Si es posible, el timbre del teléfono también debería ser apagado. ¡Esto incluye a los teléfonos celulares!
Recordar que los refrigeradores y acondicionadores de aire se prenden y apagan automáticamente y causan ruido innecesario. Esta es una buena razón para no realizar la entrevista en una cocina. Los entrevistadores siempre deberían utilizar buen criterio con respecto a si es o no recomendable detener la entrevista por un ruido alto, como por ejemplo, un avión o camión que pasa. Podría ser más importante en ese momento dejar que la persona continúe hablando.
El entrevistador siempre debe equilibrar la calidad del sonido de la entrevista con la comodidad general y tranquilidad del entrevistado.
Demasiado alboroto puede hacer que una persona se sienta nerviosa e inhibida cuando sea finalmente el momento de comenzar a hablar.
<number>

## Slide 15: Entrevista en un Hogar
Al decidir dónde debería sentarse un entrevistado, los entrevistadores podrán preguntar:
  ¿Hay una puerta que pueda abrirse?
  ¿Hay una ventana abierta?
  ¿Hay un televisor o radio encendido?
  ¿Hay un refrigerador, acondicionador de aire o computadora próximos?
Notes: Al considerar dónde debería sentarse el entrevistado en una sala, los entrevistados deberían prestar atención a las cosas alrededor de la sala que podrían causar una distracción. Por ejemplo, los entrevistadores podrán preguntar:
¿Hay una puerta que pueda abrirse durante la entrevista?
¿Hay una ventana abierta?
¿Hay un televisor o radio encendidos?
¿Están cerca de un refrigerador, acondicionador de aire o computadora cuyos ventiladores tengan impacto sobre la calidad del audio?
<number>

## Slide 16: Grabación de Grupos
Todos los participantes tienen que ser claramente audibles y fácilmente identificables.
Colocar el dispositivo de grabación en forma central.
Hacer que los participantes se presenten.
Llamar o agradecer a los entrevistados por nombre.
Recordar a los participantes que hablen algo y se aseguren que una sola persona hable por vez.
Notes: Durante actividades de mapeo participativo, a menudo es necesario grabar grupos de personas en diálogo entre sí y/o con un facilitador o persona que graba. Grabar la discusión de un grupo exitosamente requiere que todos los participantes sean claramente audibles y que las personas sean fácilmente identificables. Para lograr esto, es mejor colocar el dispositivo de grabación en una ubicación central.
Si fuera posible, resulta útil hacer que todos los participantes se presenten a sí mismos brevemente una vez que la discusión de grupo haya comenzado. Esto será útil al tratar de identificar voces posteriormente. Otro consejo para simplificar la identificación de los participantes es hacer que el moderador llame o agradezca a los entrevistados por nombre u otro identificador.
Al captar una discusión de grupo, quienes graban tienen un importante papel en asegurar que se produzca una grabación de audio de alta calidad. Necesitan recordar a los participantes que hablen alto si están hablando muy bajo y deberían intervenir cuando más de una persona comience a hablar al mismo tiempo. Asimismo, si se sirven bocadillos o bebidas, esto debería hacerse durante una interrupción en la sesión para evitar cualquier ruido innecesario.
<number>

## Slide 17: Almacenamiento de Grabaciones
La preservación de la información digital depende de tres factores:
  Interoperabilidad.
  Redundancia.
  Migración.
Notes: Almacenar archivos de audio digitales con fines de archivo, como por ejemplo, cuando se graba conocimiento de los ancianos relacionado con la tierra como apoyo de actividades de mapeo participativo, no es algo tan simple. La preservación de información digital depende de tres factores:
Interoperabilidad: Crear archivos digitales en formatos estándar de propiedad no exclusiva, que puedan ser abiertos en cualquier computadora usando software libremente disponible que será soportado con el tiempo.
Redundancia: Almacenar archivos en más de un lugar y crear copias de respaldo múltiples en medios seguros.
Migración: Pasar archivos a nuevos medios antes de que los antiguos medios se degraden y/o se vuelvan obsoletos y pasar archivos a nuevos formatos de archivo estándar antes de que los antiguos formatos ya no sean soportados.
El actual formato estándar es el de archivos WAV. Es probable que los archivos ya estén codificados o almacenados en este formato.
<number>

## Slide 18: Respaldo de Grabaciones
Guardar los archivos en múltiples discos duros externos.
Crear por lo menos dos discos de CD o DVD con archivos de audio.
Mantener los materiales en más de una ubicación física.
Verificar los archivos regularmente.
Con el tiempo, migrar inmediatamente.
Notes: Guardar archivos de audio en múltiples discos duros externos.
Crear por lo menos dos copias en discos de CD o DVD que contengan los archivos de audio para cada entrevista, usando dos marcas diferentes de medios nuevos de alta calidad.
Mantener los materiales de almacenamiento en más de una ubicación física. Almacenar los discos de CD y DVD en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol.
Verificar los archivos y medios regularmente. Transferir los archivos a nuevos medios si se sospecha de problemas.
Con el tiempo, migrar inmediatamente. No demorarse.
Adaptado de http://www.vermontfolklifecenter.org/archive/preservation-resources.shtml
<number>

## Slide 19: Uso de Grabaciones de Audio en Proyectos de Mapeo Participativo
Las grabaciones de audio pueden ser:
  Empalmadas junto con fotografías o videos.
  Usadas para crear podcasts.
  Incorporadas en proyectos de video documental.
  Usadas con fines de archivo.
  Redestinadas para abordar diferentes temas en el futuro.
Notes: La grabación de audio durante actividades de mapeo participativo puede ser usado con múltiples fines:
Puede ser empalmado junto con material de fotografía y video para crear historias digitales.
Puede ser usado para crear podcasts para llegar a un amplio público en toda Internet.
Puede ser incorporado en productos de video documental y usado para apoyar a algunos elementos de defensa de las actividades de mapeo participativo.
Puede ser usado con fines de archivo y podría ser de gran valor para una comunidad y una familia en años posteriores.
También puede tener usos futuros no previstos. El material podría haber sido grabado con un determinado fin, pero podría tener otros fines para abordar un tema diferente en algún momento en el futuro
<number>